## Slide 1: Ενσωμάτωση δεδομένων περιβαλλοντικής αξιολόγησης δομικών υλικών στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων: η περίπτωση των θερμομονωτικών υλικών.
Γεωργία Α. Σαφούρη, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

## Slide 2
Η μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA), είναι μια μεθοδολογία που έχει ως στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων που επιφέρει ένα υλικό, ένα σύστημα ή μια διεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
Κύκλος ζωής
Εξόρυξη/παραγωγή πρώτων υλών
Παραγωγή προϊόντος
Μεταφορά
Χρήση
Στρατηγικές τέλους κύκλου ζωής
(πχ. επανάχρηση, ανακύκλωση, απόθεση)
Επιπτώσεις
Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση νερού
Κατανάλωση φυσικών πόρων
Εκπομπή ρύπων
Εκτίμηση επιπτώσεων σε διάφορες κατηγορίες πχ:
Φαινόμενο θερμοκηπίου
Ευτροφισμός
Υποβάθμιση στρώματος του όζοντος
Τοξικότητα
Ορισμός κατά ISO
Η επεξεργασία των εισροών, των εκροών και των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊοντικού συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

## Slide 3
Τα κτίρια καταναλώνουν ενέργεια για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, παραγωγή ζεστού νερού, χρήση ηλεκτρικών συσκευών
Η ενέργεια θέρμανσης και η ενέργεια ψύξης καθορίζονται από το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου
Μορφολογία του κτιρίου
Θέση / προσανατολισμός του κτιρίου
Δομικά στοιχεία / δομικά υλικά
Κλιματικά δεδομένα
Ενέργεια θέρμανσης/ψύξης = Θερμικές απώλειες – θερμικά κέρδη
Στόχος για μείωση της ενέργειας θέρμανσης είναι η μείωση των απωλειών και η αύξηση των κερδών
Στη μείωση των απωλειών συμβάλλει σημαντικά το θερμομονωτικό υλικό
ΚΕΝΑΚ

## Slide 4
Στη μείωση των απωλειών συμβάλλει σημαντικά το θερμομονωτικό υλικό
Μικρό πάχος θερμομονωτικού υλικού μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών, περίπου 15 φορές περισσότερο από ό,τι οπτόπλινθοι ίδιου πάχους και 75 φορές περισσότερο από σκυρόδεμα
Ωστόσο, το θερμομονωτικό υλικό έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον
Μείωση θερμικών απωλειών
Αύξηση επιπτώσεων στο περιβάλλον
Χρυσή τομή
Τα θερμομονωτικά υλικά έχουν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, άρα είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας
Αύξηση πάχους θερμομονωτικού υλικού

## Slide 5
Για την πληρέστερη αξιολόγηση ενός κτιρίου, τα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να συνυπολογίζονται στην ενεργειακή απόδοσή του
Εκτίμηση διάρκειας ζωής κτιρίου (συνήθως 20 ή 50 έτη)
Από το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εμπεριεχόμενη ενέργεια, καθώς είναι πιο απλή η απευθείας σύγκρισή της με την ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης που καταναλώνει το κτίριο

## Slide 6
Καθορισμός εκτιμώμενης διάρκειας ζωής θερμομονωτικού υλικού (Θ.Υ.)
Ενεργειακό κόστος Θ.Υ., συνολικά για την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής
Ενεργειακό κόστος Θ.Υ., με αναγωγή σε ένα έτος
Ετήσια ενέργεια θέρμανσης-ψύξης
Ετήσιο κέρδος ενέργειας θέρμανσης-ψύξης
Ετήσιο κόστος Θ.Υ.
1η προσέγγιση

## Slide 7
1η προσέγγιση
Με την παραπάνω προσέγγιση, τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και το ενεργειακό κέρδος εκφράζονται ως συνάρτηση του πάχους θερμομονωτικού υλικού d
Ο μελετητής μπορεί να μελετήσει τη σχέση κόστους – οφέλους για διάφορα πάχη θερμομονωτικού υλικού, ώστε να επιλέξει το πάχος με τη μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση
Υπερβολικά μεγάλο πάχος θερμομονωτικού υλικού ενδεχομένως να επιφέρει περισσότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον απ’ ό,τι εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης

## Slide 8
2η προσέγγιση
Καθορισμός εκτιμώμενης διάρκειας ζωής θερμομονωτικού υλικού (Θ.Υ.)
Ενεργειακό κόστος Θ.Υ., συνολικά για την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής
Ετήσια ενέργεια θέρμανσης-ψύξης
Συνολική ενεργειακή επιβάρυνση κατά τη Δ.Ζ.

## Slide 9
Με την προηγούμενη προσέγγιση, η συνολική ενεργειακή επιβάρυνση καθ΄όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του πάχους θερμομονωτικού υλικού d.
Η συνολική ενέργεια μπορεί να υπολογιστεί για διάφορα πιθανά πάχη Θ.Υ.
Από τα διαφορετικά πάχη, μπορεί να εντοπιστεί αυτό για το οποίο η συνολική ενεργειακή επιβάρυνση είναι η μικρότερη δυνατή
2η προσέγγιση
Υπερβολικά μεγάλο πάχος θερμομονωτικού υλικού ενδεχομένως να αυξήσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, καθώς η ενέργεια που απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό κέρδος που προσφέρει κατά τη χρήση του κτιρίου

## Slide 10
Συμπεράσματα
Η κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου καθορίζεται από το ενεργειακό του ισοζύγιο
Οι θερμικές απώλειες επηρεάζονται από το κέλυφος του κτιρίου και κυρίως από το θερμομονωτικό υλικό
Τα υλικά που απαρτίζουν ένα κτίριο επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να εκτιμηθούν με την μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
Σε μια πληρέστερη προσέγγιση, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών υλικών και ειδικότερα των υλικών θερμομόνωσης μπορούν να προστεθούν στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, ώστε να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα της περιβαλλοντικής απόδοσης του κτιρίου

## Slide 11
Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας!